## Slide 1
问题与目标
CPU-only int8 CNN 太慢，目标是让 RV32I 发起并监督硬件推理
问题
• RV32I 无乘法扩展时，CNN MAC 和 requant 成本很高
• DW/PW 中间 feature map 若频繁写外存，会浪费带宽
• CPU 接口不能长时间阻塞流水线 EX 阶段
• 验证必须覆盖 Python golden 到 CPU 联合仿真闭环
目标
• custom instruction 控制 cnn_top
• int8 activation / weight，int32 accumulator
• DW3x3 tile fusion，不写回完整 DW 中间图
• PW1x1 使用 8x8 array
• CIFAR-10 EdgeDSCNet-C10 fullnet smoke 与 golden 完全一致
固定网络: Stem -> 6x DSBlock -> GAP -> FC, 输出 10 类 logits

## Slide 2
架构图
CPU 控制面与 cnn_top 数据面分离
RV32I
CPU
→
custom instruction
start / poll / stat
→
npc bridge
rv_cnn_if
→
cnn_top
descriptor
fetch
top ctrl
status
cnn_layer_runner
SRAM A/B
ping-pong
DW tile
buffer
Stem
DW3x3
PW8x8
GAP
FC
Descriptor memory
32 words/layer
External memory
input / weights / logits
→
→
设计边界: DW 中间结果只进入 DW tile buffer；PW 直接消费 tile buffer；CPU 只通过命令和状态观察推理。

## Slide 3
数据流
从输入图像到 logits 的模块流动
Input
NHWC int8
→
Conv3x3
Stem
→
SRAM
ping-pong
→
DW tile
fusion
→
DW tile
buffer
→
PW 8x8
array
→
SRAM
ping-pong
→
GAP
→
FC
logits
Stem output writes SRAM A/B.
Next descriptor chooses SRAM input and output side.
DW computes one tile with halo.
Padding uses input_zero_point.
PW consumes 8 pixels x 8 cout.
Requant + ReLU6 then store.
DSBlock tile fusion region
当前 v1 输出写回格式: 每个 int8 output element 写入一个 32-bit word 的低 8 位，便于 RTL smoke 对比。

## Slide 4
验证闭环
从训练模型到 CPU 联合仿真的同一组 int8 语义
PyTorch
train
→
quantize
export
→
Python
int8 golden
→
RTL
modules
→
Verilator
simulation
→
logits
compare
→
firmware /
CPU joint sim
单元级
• requant
• PW array
• DW tile fusion
• Stem / GAP / FC
顶层级
• descriptor fetch
• SRAM tiled datapath
• fullnet smoke
• logits exact match
CPU 级
• custom start
• poll done
• stat cycles
• firmware argmax
验收核心: RTL 输出 10 个 logits 与 Python golden 逐元素一致，然后 CPU 看到相同 argmax。

## Slide 5
结果、综合状态与限制
功能闭环已跑通；真实综合工具本机未安装，已补可复现实验脚本
1,085,562
hardware cycles
100%
logit match
341M
RV32I estimate
314x
speedup estimate
真实综合尝试
• Windows PATH: Yosys/Vivado not found
• WSL: yosys/vivado command not found
• 已新增 scripts/run_synthesis_yosys.sh
• 报告: build/reports/synthesis_initial.md
当前限制
• word-per-int8 仿真内存格式
• SRAM/BRAM inference 待综合确认
• 单时钟，未做 CDC
• 约 50% checkpoint 用于功能验证
下一步: 跑真实 FPGA synthesis，确认 BRAM/DSP/timing；再做 requant 流水化、PW 控制复制、packed NHWC loader、QAT/calibration。